| Перечень сборочных единиц |
| --- |
| № п/п | Наименование | Обозначение | №стр. |
| 1. | Агрегат минерального порошка | КДМ201 72.00.000Ч | 3 |
| 2. | Бункер | КДМ201 72.01.000Ч | 6 |
| 3. | Установка питателя лопастного | КДМ201 72.01.040 | 8 |
| 4. | Питатель лопастной | ДС-158 04.02.010 | 10 |
| 5. | Блок | КДМ201 72.02.000Ч | 12 |
| 6. | Шнек | КДМ201 72.02.300 | 14 |

| КДМ201 72.00.000Ч Агрегат минерального порошка. |
| --- |
| Техническая характеристика |  |
| Вместимость бункера минерального порошка, м 3, не менее………………32,5 |  |
| Способ загрузки бункера…………пневмосредствами цементовоза или стационарного склада |  |
| Мощность установленных электродвигателей, кВт………………………………3,3 |  |
| Рабочее давление воздуха при загрузке бункера, МПа (кгс/см2)……………………0,1 (1) |  |

КДМ201 72.00.000Ч Агрегат минерального порошка (по запчастям).

| КДМ201 72.00.000Ч Агрегат минерального порошка. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1 | КДМ201 72.01.000Ч | Бункер | 2800 | h=11015 | 1 | см. раскрытие |
| 2 | КДМ201 72.02.000Ч | Блок | 650 | 4153×2400×1813 | 1 | см. раскрытие |
| 3 | КДМ201 90.11.000 | Электрооборудование агрегата минерального порошка | 7 |  | 1 |  |
| 4 | КДМ201 72.00.001 | Рукав | 2,1 | l=2100 | 1 |  |

КДМ201 72.01.000Ч Бункер (по запчастям).

| КДМ201 72.01.000Ч Бункер. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1 | КДМ201 72.01.010 | Бункер | 1650 | h=9160 | 1 |  |
| 2 | КДМ201 72.01.040 | Установка лопастного питателя | 225 | 1470×Ø556×873 | 1 | см. раскрытие |
| 3 | ДС59 06.00.230 | Фильтр | 28 | 1730×825 | 1 |  |
| 4 | ДС-168 72.01.020 | Лестница | 194 | l=10585 | 1 |  |
| 5 | ДС-168 72.01.040 | Труба | 118 | l=8720 | 1 |  |
| 6 | ДС-185 40.03.000-01 | Сигнализатор уровня сыпучих материалов с крыльчаткой | 6,5 | 415×295×892 | 1 | Нижнего уровня |
| 7 | ДС-185 40.04.000-02 | Сигнализатор уровня сыпучих материалов с крыльчаткой | 10,3 | 990×225×1092 | 1 | Верхнего уровня |
| 8 | ДС-185/255711019 | Трубопровод TRN10/8 |  | l=750 | 6 |  |

КДМ201 72.01.040 Установка питателя лопастного (по запчастям).

| КДМ201 72.01.040 Установка питателя лопастного. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1 | ДС-158 04.02.010 | Питатель лопастной | 130 | l=855 | 1 | см. раскрытие |
| 2 | ДС-158 50.05.080 | Цепь | 1,3 | l=508 | 1 | t=25,4 |
| 3 | ДС-168 72.02.210 | Воронка | 44 | 1077×Ø592 | 1 |  |
| 4 | ДС-168 72.02.290 | Установка мотор-редуктора | 34,3 | 590×210 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-168 72.03.411 | полумуфта | 3,2 | 70×Ø173,9 | 1 |  |
|  | ДС-185/417462204 | мотор-редуктор МТС |  |  | 1 |  |

ДС-158 04.02.010 Питатель лопастной (по запчастям).

| ДС-158 04.02.010 Питатель лопастной. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1 | ДС-158 04.02.020 | Ротор | 31 | 806×Ø250 | 1 |  |
| 2 | ДС-158 04.01.014 | Полумуфта | 1,9 | 56×Ø173,1 | 1 |  |
| 3 | Д709 02.02.014 | Крышка | 0,9 | 32×Ø150 | 1 |  |
| 4 | Д709 02.02.015 | Корпус | 44 | 430×Ø336 | 1 |  |
| 5 | Д709 02.02.016 | Крышка корпуса | 14,7 | 148×Ø330 | 2 |  |
| 6 | Д709 02.02.019 | Крышка | 1,2 | 23×Ø150 | 1 |  |
| 7 | ДС-185/253131007 | Манжета 2,2-65×90-1 |  |  | 5 |  |
| 8 | ДС-185/461130121 | Подшипник |  |  | 2 |  |

КДМ201 72.02.000Ч Блок (по запчастям).

| КДМ201 72.02.000Ч Блок. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1 | КДМ201 72.02.020 | Лестница | 18,5 | 612×1724 | 1 |  |
| 2 | КДМ201 72.02.100 | Портал | 300 | 2400×2400×1345 | 1 |  |
| 3 | КДМ201 72.02.300 | Шнек | 390 | l=4203 | 1 | см. раскрытие |
| 4 | ДС-185/373211119 | Клапан Ду20 |  |  | 1 |  |
| 5 | ДС-185/421213506 | Манометр |  |  | 1 |  |
| 6 | ДС-185/371211558 | Вентиль мембранный с электромагнитным приводом, Ду15 |  |  | 1 |  |

КДМ201 72.02.300 Шнек (по запчастям).

| КДМ201 72.02.300 Шнек. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | КДМ201 72.02.310 | Корпус | 190 | 3790×390×572 | 1 |  |
| 2. | ДС-185 20.00.200 | Кожух | 4,3 | 244×332×385 | 1 |  |
| 3. | ДС-158 50.05.080 | Цепь | 1,3 | L=508 | 1 | t=25,4 |
| 4. | ДС-168 72.03.420 | Установка мотор-редуктора | 39,5 | 655×Ø173×246 |  |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-168 72.03.411 | Полумуфта | 3,2 | 70×Ø173,9 | 1 |  |
|  | ДС-185/417462206 | Мотор-редуктор MTC |  |  | 1 |  |
| 5. | ДС-168 72.04.340 | Шнек | 106 | 3428×Ø246 | 1 |  |
| 6. | ДС-168 44.00.177 | Крышка | 1,7 | 29×Ø145 | 1 |  |
| 7. | Д620 03.01.005 | Корпус подшипника | 6,32 | 101×Ø220 | 2 |  |
| 8. | Д646-1А 14.01.073 | Полумуфта (на шнеке) | 3,1 | 85×Ø173,1 | 1 |  |
| 9. | Н7110124 | Крышка 100 | 0,97 | 22×Ø145 | 1 |  |
| 10. | ДС-185/253131005 | Манжета 2,2-55×80-1 |  |  | 3 |  |
| 11. | ДС-185/461130153 | Подшипник |  |  | 2 |  |

# Text boxes

Установка асфальтосмесительная КДМ 201

производительностью 80…100т/ч

Агрегат минерального порошка

Каталог запасных частей

Кременчуг  2007г.